## Slide 1: 计算机网络及应用 Computer Networks and Applications 第七章 无线与移动网络 无线链路特性; WLAN和CSMA/CA;蜂窝因特网接入;移动管理原理; 移动IP; 蜂窝网中的移动性
主讲：清华大学 贾庆山 教材：J.F. Kurose, K.W. Ross，Computer Networking: A Top-Down Approach, Addison Wiley, 7th Edition, 2017（机械工业出版社中文版，2018）
Special thanks to Prof. Kurose and Prof. Ross for presentation material

## Slide 2: 第七章 无线和移动网络
7.1 概论
7.2 无线链路的特点
7.3 IEEE 802.11 无线局域网(“WiFi”)
7.4 蜂窝因特网接入Cellular Internet Access
7.5 移动管理原理：寻址和选路
7.6 移动IP
7.7 处理蜂窝网络中的移动性
7.8 移动性和更高层协议

## Slide 3: 什么是移动性(mobility)?
从网络的角度，移动性的程度:
无移动性
高移动性
移动用户,
总使用相同的 AP
移动用户, 经过多个AP 之间而保持正在进行的连接 (如 cell phone)
移动用户, 连网/断开网络，使用DHCP

## Slide 4: 你如何联系上一个移动的朋友:
查电话簿?
联系他父母?
期望他/她主动联系你，告诉你他/她在哪?
I wonder where Alice moved to?
考虑一个频繁改变地址的朋友, 你如何找到她?

## Slide 5: 移动性: 名词解释
归属网络 home network: 移动节点的永久“居所”(e.g., 128.119.40/24)
永久地址 Permanent address: 归属网络中的地址，通过它总能找到移动节点
e.g., 128.119.40.186
归属代理 home agent: 当移动节点处于外部时，归属网络中代表移动节点执行移动管理功能的实体
wide area network
correspondent

## Slide 6: 移动性: 名词解释(续)
转交地址 Care-of-address: 被访网络中的临时地址
(e.g., 79,129.13.2)
wide area network
被访网络 visited network: 移动节点当前暂时驻留的网络 (e.g., 79.129.13/24)
永久地址 Permanent address: 保持不变 (e.g., 128.119.40.186)
外部代理 Foreign agent: 被访网络中代表移动节点执行移动管理功能的实体
通信者 correspondent: 希望与移动节点通信的实体

## Slide 7: 移动性: 实现方法
让路由来处理 Let routing handle it: 路由器把当前暂住的移动节点经过通常的路由表交换向外通告它的永久地址
  路由表指明每个移动节点在什么地方
  端系统没有改变
让端系统来处理 Let end-systems handle it:
  间接选路 indirect routing: 从通信者到移动节点的通信先经过归属代理，再转发到远程
  直接选路 direct routing: 通信者得到移动节点的外部地址，直接发送信息给它
类似 更新电话簿
类似 询问他父母

## Slide 8: 移动性: 实现方法
让路由来处理 Let routing handle it: 路由器把当前暂住的移动节点经过通常的路由表交换向外通告它的永久地址
  路由表指明每个移动节点在什么地方
  端系统没有改变
让端系统来处理 Let end-systems handle it:
  间接选路 indirect routing: 从通信者到移动节点的通信先经过归属代理，再转发到远程
  直接选路 direct routing: 通信者得到移动节点的外部地址，直接发送信息给它
not
scalable
to millions of
mobiles

## Slide 9: 移动性: 注册
最终结果:
外部代理知道了移动节点
归属代理知道了移动节点的位置
wide area network
home network
visited network
1
移动节点当进入被访网络时联系外部代理
2
外部代理联系归属代理：“某移动节点正暂住在我的网络里”

## Slide 10: 移动节点的间接选路
wide area network
home
network
visited
network
3
2
4
1
通信者把分组寻址到移动节点的归属地址
归属代理截获分组，重新封装转发到外部代理
外部代理收到分组，拆封并转发给移动节点
移动节点直接回复给通信者

## Slide 11: 间接选路: 讨论
移动节点使用两个地址:
  永久地址 permanent address: 由通信者使用（因此移动节点的位置对通信者来说是透明的）
  转交地址 care-of-address: 归属代理转发数据报给移动节点时使用
外部代理以转交地址封装/拆封原始数据包，类似IPv6中的隧道实现机制
三角选路 triangle routing: correspondent-home-network-mobile
  当通信者和移动节点
  在同一个网络中时，低效

## Slide 12: 间接选路: 在网络之间移动
假设移动节点移动到另一个网络
  在新的外部代理上注册
  新的外部代理在归属代理上注册
  归属代理更新移动节点的转交地址 (care-of-address)
  分组得以继续转发给移动节点 (但采用新的转发地址)
移动性, 使外部网络变为透明的:
可以维持当前正在进行的连接!

## Slide 13: 移动节点的直接选路
wide area network
home
network
visited
network
4
2
5
1
通信者询问，并收到移动节点的外部地址
通信者转接给外部代理
外部代理收到分组，转发给移动节点
移动节点直接向通信者回复
3

## Slide 14: 移动节点的直接选路: 讨论
克服了三角选路问题
对通信者不是透明的: 通信者必须从归属代理那里得到转交地址
  如果移动节点改变了被访网络了呢? 如何及时通知通信者？

## Slide 15: 直接选路的移动性的调整
wide area network
1
会话开始时被访外部网络
anchor
foreign
agent
2
4
new foreign
agent
3
5
correspondent
agent
correspondent
新外部网络
锚外部代理 anchor foreign agent: 首次被访网络中的外部代理
数据总是先被路由到锚外部代理 (锚让外界通信者定位)
当移动节点转移后：新的FA安排数据从旧的FA转发过来 (chaining)

## Slide 16: 第七章 无线和移动网络
7.1 概论
7.2 无线链路的特点
7.3 IEEE 802.11 无线局域网(“WiFi”)
7.4 蜂窝因特网接入Cellular Internet Access
7.5 移动管理原理：寻址和选路
7.6 移动IP
7.7 处理蜂窝网络中的移动性
7.8 移动性和更高层协议

## Slide 17: 移动 IP
移动IP: 支持移动性的互联网协议, RFC 3344
拥有许多我们已经见过的特性
  归属代理, 外部代理, 代理注册, 转交地址, 封装/拆封encapsulation (packet-within-a-packet)
使用间接选路的方法
  代理发现
  向归属代理注册

## Slide 18: 移动 IP: 间接选路
永久地址
Permanent address: 128.119.40.186
转交地址
Care-of address: 79.129.13.2
dest: 128.119.40.186
通信者向移动终端的固定地址发送数据包
dest: 79.129.13.2
dest: 128.119.40.186
从归属代理发送至外部代理的数据包:
a packet within a packet
dest: 128.119.40.186
外部代理发往移动端的数据包：

## Slide 19: 移动 IP: 代理发现 agent discovery
代理通告 agent advertisement: 外部/归属代理通过广播ICMP报文 (typefield = 9) 通告它的服务
R bit: 是否有注册要求registration required
H,F bits: 标识来自归属代理还是外部代理home and/or foreign agent

## Slide 20: 移动 IP: 注册的例子

## Slide 21: 蜂窝网体系结构的基本组成
通信者
MSC
MSC
MSC
MSC
MSC
有线公共电话网络
不同的蜂窝网，由不同的服务提供商运营
移动交换中心

## Slide 22: 处理蜂窝网中的移动性
归属网络 home network: 你所订购的蜂窝网提供商 (e.g., Sprint PCS, Verizon, China Mobile)
  归属位置注册器 home location register (HLR): 在归属网络中包含永久手机号码、身份信息(services, preferences, billing)、关于当前位置的信息的数据库
    例如北京地区发放的sim卡，相关信息存在当地网络中
被访网络 visited network: 移动节点当前暂时驻留的网络
  访问者位置注册器 visitor location register (VLR): 数据库，为当前每个在其服务网络的移动用户维持一个表项
    外地漫游网络，存放漫游者的相关信息

## Slide 23: GSM: 间接选路到移动节点
Public switched
telephone
network
mobile
user
home
Mobile
Switching
Center
HLR
home
network
visited
network
correspondent
Mobile
Switching
Center
VLR
1
呼叫被路由到归属网络
2
归属 MSC 咨询 HLR，
得到移动节点在被访网络的漫游号码
3
归属 MSC 建立到被访网络MSC的第二步呼叫
4
被访网络的MSC 通过基站到移动节点完成呼叫

## Slide 24: GSM: 在同一个MSC中切换
Mobile
Switching
Center
VLR
old BSS
new BSS
old
routing
new
routing
切换(handoff)目标: 通过新的基站为当前呼叫选路 (而不中断当前呼叫)
切换原因:
  新基站信号更强 (保持连通性，更低的电池消耗)
  负载均衡: 为当前过于拥挤的基站释放一些信道
  GSM 并不强制为什么要进行切换 (policy)，仅规定如何切换 (mechanism)
切换handoff由旧的BSS 发起

## Slide 25: GSM: 在同一个MSC中切换
Mobile
Switching
Center
VLR
old BSS
1
3
2
4
5
6
7
8
new BSS
1. 旧基站通知MSC即将进行切换，提供1个以上的备选新基站列表
2. MSC 建立到新基站的路径 (分配资源)
3. 新基站分配无线电信道供移动用户使用
4. 新基站发送信令给MSC和旧基站：准备就绪
5. 旧基站告诉移动节点：执行到新基站的切换
6. 移动节点、新基站发送信令激活新信道
7. 移动节点通过新基站发送信令到MSC：切换完毕。MSC为呼叫重新选路
8 MSC与旧基站之间占用的资源释放

## Slide 26: GSM: 在不同的MSC之间切换
home network
Home MSC
PSTN
correspondent
MSC
anchor MSC
MSC
MSC
(a) 切换前
锚 MSC: 在呼叫中访问的首个MSC
  呼叫通过锚MSC保持选路通畅
当移动节点转移到新的MSC后，新MSC添加到MSC链的末端
允许可选的路径最短化步骤来缩短多MSC链

## Slide 27: GSM: 在不同的MSC之间切换
home network
Home MSC
PSTN
correspondent
MSC
anchor MSC
MSC
MSC
(b) 切换后
锚 MSC: 在呼叫中访问的首个MSC
  呼叫通过锚MSC保持选路通畅
当移动节点转移到新的MSC后，新MSC添加到MSC链的末端
允许可选的路径最短化步骤来缩短多MSC链

## Slide 28: 在LTE网络中处理移动性
Paging消息:
  空闲的用户设备（User Equipment，UE） 可能在不同的cell间移动，网络不知道此时UE处在哪个cell通信范围内
  MME需要向UE注册的跟踪区(Tracking Area,TA)内所有eNodeB发送PAGING消息，然后eNodeB通过Uu口发送Paging通知UE，UE收到Paging消息后发起RRC连接以便进行数据的接收
切换（handoff）
  类似3G网络
  准备阶段 preparation phase
  执行阶段 execution phase
  完成阶段 completion phase
P-GW
old
eNodeB
old
routing
new
routing
new
eNodeB
source
MME
target
MME

## Slide 29: 移动性: GSM vs Mobile IP概念对比
GSM element |  | Comment on GSM element | Mobile IP element
Home system | 移动用户的永久性电话号码所归属的网络 |  | Home network
Gateway Mobile Switching Center, or “home MSC”. Home Location Register (HLR) | Home MSC: 得到可路由的移动用户的联系点. HLR: 归属系统中的数据库，包含永久电话号码、个人资料信息、当前移动用户的位置、缴费信息等 |  | Home agent
Visited System | 移动用户当前驻留的、归属网络之外的网络 |  | Visited network
Visited Mobile services Switching Center. Visitor Location Record (VLR) | Visited MSC: 负责建立到/从位于与MSC相关联的发射区的连接 VLR: 被访系统中的临时数据库记录，包含每个访问移动用户的订购信息 |  | Foreign agent
Mobile Station Roaming Number (MSRN), or “roaming number” | 在归属MSC和被访MSC之间的电话呼叫的可路由地址，对移动用户和通信者都不可见 |  | Care-of-address

## Slide 30: 无线和移动性: 对更高层协议的影响
逻辑上来讲, 影响应该是很小的, 对上层透明 …
  仍是尽力而为的服务模式
  TCP 和 UDP 可以 (也确实) 运行在无线和移动网络中
… 但从性能的角度, 无线网和有线网区别明显
  由于位差而产生的分组丢失/时延 (因链路层重传而导致的丢弃分组, 时延), 以及切换时延/丢包
  TCP 把丢包解释为拥塞, 会不必要地减小拥塞窗口
    此时路由器缓存可能很空，根本没有拥塞
  时延对实时网络流量的损害 (无线承载的音频/视频流)
  新应用：基于位置服务LBS，移动互联网应用

## Slide 31: 小结
无线 Wireless
无线链路
  容量, 距离, 衰减, 多径
  隐藏终端问题
  CDMA原理
IEEE 802.11 (WiFi)
  CSMA/CA的原理
  载波侦听/碰撞避免/指数回退
  链路层确认/重传ARQ机制
蜂窝网访问
  基本体系结构
  标准 (e.g., GSM, CDMA-2000, WCDMA, LTE)
移动性 Mobility
移动管理原理: 寻址, 间接选路方法
  home, visited networks
  转交地址care-of-addresses
  切换, 锚外部代理
case studies
  移动 IP
  GSM中的移动性
对更高层协议的影响
  TCP拥塞控制需要区分无线链路导致的时延/丢包与常规拥塞