## Slide 1
主讲：清华大学 贾庆山 教材：J.F. Kurose, K.W. Ross，Computer Networking: A Top-Down Approach, Addison Wiley, 7th Edition, 2017（机械工业出版社中文版，2018）
Special thanks to Prof. Kurose and Prof. Ross for presentation material
计算机网络及应用 Computer Networks and Applications 第六章 链路层和局域网(2) 多路访问链路和协议、交换局域网、链路虚拟化、数据中心网络、Web页面请求的历程

## Slide 2: 提纲
链路层: 概述与服务
差错检测与纠错技术
多路访问链路和协议
交换局域网
链路虚拟化：网络作为链路层
数据中心网络
回顾：Web页面请求的历程

## Slide 3: 随机访问协议
当节点有分组要发送时
  以信道的全部数据率 R 发送
  事先不和其他节点协调
两个或两个以上的节点同时发送 ➜ “碰撞”
随机访问 MAC 协议 规定
  如何检测碰撞
  如何从碰撞中恢复 (e.g., 等待一段时间后重传)
随机访问 MAC 协议的例子
  时隙 ALOHA
  ALOHA
  CSMA, CSMA/CD(总线式以太网), CSMA/CA(WiFi)

## Slide 4: 随机访问协议Case 1: 时隙 ALOHA
假设
  每个帧都一样长
  把时间分成相等大小的时隙 (等于发送一帧的时间)
  节点仅在时隙的开始时刻发送帧
  各节点是同步的，每个节点知道时隙何时开始
  如果在某个时刻发生两个或多个帧的碰撞，所有节点在本时隙结束之前都能检测到碰撞
操作
  当节点从发送缓存中得到新的一帧，则在下个时隙发送
    如果没有碰撞发生，则节点成功发送该帧
    如果有碰撞，则节点以概率 p 在随后的每一个时隙内重发该帧直到发送成功

## Slide 5: 时隙 ALOHA
节点1，2，3在第一个时隙碰撞，然后节点1，2，3分别最终在第8个时隙、第4个时隙、第9个时隙成功发送

## Slide 6: 时隙 ALOHA: 优缺点
优点
  允许单个活动的节点以信道的全部带宽 R bps发送帧
  分布式、简单
缺点
  活动节点多了以后, 碰撞的机会增加, 效率损失
  有时隙闲置，带宽资源浪费
  节点能在比发送帧更短的时间内检测到碰撞，资源浪费
  需要时钟同步

## Slide 7: 时隙 ALOHA: 效率
假设每个节点在每个时隙都以概率 p 发送一帧
效率
  节点 1 在一个时隙发送成功的概率 p(1-p) N-1
  在一个时隙内任意节点发送成功的概率 Np(1-p) N-1
  寻找一个 p* ，使Np(1-p) N-1 最大
  当 p*=1/N, 得到时隙ALOHA的最大效率: 1/e
效率是从长期来看，在有大量节点、每个节点都有许多帧要发送的情况下，成功发送的时隙所占的比例
最优概率

## Slide 8: 随机访问协议Case 2: 纯 ALOHA
第一个 ALOHA 协议, Norm Abramson 1970
  ALOHA，夏威夷人问候语，”你好”
导致以太网的产生
不分时隙，不需同步
当帧一到达就立刻发送
发生冲突后，以概率p重传
大量用户时的最佳效率: 1/(2e)

## Slide 9: 纯 Aloha 的效率
P(某节点发送成功) = P(节点发送) . P(无其他节点在 [t0-1,t0] 发送)
. P(无其他节点在 [t0,t0+1] 发送)
= p . (1-p)N-1 . (1-p)N-1 = p . (1-p)2(N-1)
系统效率为N.p.(1-p)2(N-1) , 选择最优的 p =1/(2N-1)，令 n ->  ... 最佳效率 = 1/(2e) = 0.18
更低效!
但完全分布式实现
碰撞机会增加
在 t0 时刻发送的帧会和在[t0-1,t0+1] 时间段内发送的其他帧碰撞
假设：在任何一个帧传输时段内，每个节点均以概率p尝试传输帧；传完一个帧后能检测是否发生碰撞；

## Slide 10: 载波侦听多路访问 CSMA (Carrier Sense Multiple Access)
CSMA: 在发送前先侦听信道(检测电平)
如果信道空闲，则发送整个帧
如果检测到信道忙，推迟发送
类比人类社会: 不要打断别人的谈话！

## Slide 11: CSMA 碰撞
碰撞仍然会发生:
传播时延(propagation delay)使得两个节点不能听到对方的发送
碰撞:
整个分组传送时间浪费了（发送出的数据因碰撞无效）
节点的空间布局，B和D将先后发送分组
注意:
注意距离和传播时延在确定碰撞概率中的角色：
例如，在千兆以太网中，假设链路长度为200m，传播时延为1微秒，在此期间能传输1000bit数据，不可忽视
A B C D
既然有侦听，为何还碰撞？

## Slide 12: CSMA/CD (碰撞检测 Collision Detection)
CSMA/CD: 载波侦听和推迟机制和 CSMA 一样，额外增加了碰撞检测（collision detection）
  在短时间内检测到碰撞(不必等传完整个帧)
  取消发生碰撞的帧发送，以减少信道的浪费
碰撞检测
  在有线局域网中容易实现: 测量电平强度，比较发送信号和接收信号
  在无线局域网中难以实现: 信号随距离衰减
    节点自身发送信号强度远强于监听到的其他节点信号强度，信号淹没
    即使本地有信号重叠，也不一定会影响其他节点处接收信号
类比人类社会: 礼貌的谈话者
  如果在说话过程中，听到他人同时也在说话，则停止说话

## Slide 13: CSMA/CD 碰撞检测
及早停止无用传输，节约带宽资源

## Slide 14: 以太网CSMA/CD的基本原理
不分时隙 slots
如果网卡(adapter)侦听到某个网卡正在传送，则不发送 ——载波侦听 carrier sense
正在传送数据的网卡如果检测到其他网卡也在传送，则放弃当前传送 —— 碰撞检测 collision detection
在尝试重传之前, 网卡等待一个随机的时间 —— 随机访问 random access

## Slide 15: 以太网 CSMA/CD 具体协议
1. 网卡(adapter)从网络层接收数据报，封装成帧
2. 如果网卡侦听到信道空闲(96bit time内无传送)，则开始传送帧；如果侦听到信道忙，则等待直到信道空闲(至少96bit time)，然后传送
3. 如果网卡传送出整个帧而且在传送过程中没有检测到其他传送， 则网卡成功完成一次帧的发送 !
4. 如果在传送过程中网卡检测有到其他传送存在，则放弃，并发送出一个48bit的阻塞信号 jam signal
5. 放弃传送后，网卡进入指数后退 exponential backoff 阶段: 即在第 n 次碰撞后, 网卡从 {0,1,2,…,2m-1} (其中 m=min(n,10))中随机选择一个 K ；等待 K·512 bit 的时间；返回第 2 步
Jam Signal: 48 位，确保其他发送者都意识到碰撞
Bit time: 对于10 Mbps 以太网为 0.1 微秒; 例如 K=1023, 等待时间大约为 50 毫秒

## Slide 16
SC = Sense Carrier
TxF =Transmit Frame
LBT = Listen Before Talk说之前听
LWT= Listen While Talk 边说边听
以太网 CSMA/CD 状态图
Ready
To Send
TxF
SC
(LWT)
SC
(LBT)
Tx
Done
Wait Backoff
K*512 bit time
TxJAM
Signal
Yes
Collision
No Collision
No

## Slide 17: CSMA/CD 协议的效率
Tprop = 局域网中任意两个节点间的最大传输延迟
ttrans = 传输最大长度的以太网帧所需的时间
近似公式：
若希望效率逼近100%：
  需要 tprop 趋向于0（一碰撞就立刻终止，不会浪费时间）
  或者 ttrans 趋向无穷大（一旦节点占据信道，就一直在传输）
比ALOHA性能更好；同时简单、低成本、去中心化
效率定义：当网络中有大量活跃节点，且每个节点有大量的帧要发送时，帧在信道中无碰撞传输的时间占比

## Slide 18: “Taking Turns” MAC 协议
信道划分 MAC 协议
  高负载时对信道的共享高效且公平
  低负载时效率低: 信道访问时延, 即使只有一个活动节点也只能被分配到 1/N 带宽！
随机访问 MAC 协议
  低负载时高效: 单个节点可以利用全部信道
  高负载时低效: 由于碰撞开销而效率低
轮流“taking turns” 协议
  从效率和公平两方面寻找最佳方案 !

## Slide 19: “Taking Turns” MAC 协议
轮询 polling:
主节点 “邀请” 从节点依次发送
关心的问题
  轮询开销
  轮询时延
  最高有效速率<R
  单点故障 (主节点)
令牌传递Token passing:
控制令牌 token 从一个节点到另一个节点顺序传递
关心的问题
  令牌开销
  时延
  单点故障 (令牌)
FDDI，IEEE 802.5(令牌环局域网技术)，当前应用不广
master
slaves
poll
data
data
T
data
(nothing
to send)
T

## Slide 20: MAC协议小结
如何控制对共享介质的访问?
  信道划分 Channel Partitioning, 根据时间、频率或编码
    Time Division, Frequency Division, Code Division
  随机访问 (动态的),
    时隙ALOHA, ALOHA, CSMA, CSMA/CD
    载波侦听: 某些技术中易实现 (wire), 某些技术中难实现 (wireless)
    CSMA/CD 在以太网中使用
  Taking Turns
    从中心主节点轮询；令牌传递
    FDDI, IEEE 802.5(令牌环, 已过时)

## Slide 21: 提纲
链路层: 概述与服务
差错检测与纠错技术
多路访问链路和协议
交换局域网
  链路层寻址与ARP
  以太网
  链路层交换机
  虚拟局域网VLAN
链路虚拟化：网络作为链路层
数据中心网络
回顾：Web页面请求的历程

## Slide 22: MAC 地址、IP 地址与ARP协议
32 位的IP 地址
  接口的网络层地址
  用来把数据报传递到目的IP主机(跨多个网络)
48位的MAC 地址 (LAN 地址/物理地址)
  用来把帧从一个网络接口传递到另一个物理上相连的网络接口 (同一个网络内--即网络地址相同)
  48 位 MAC 地址
    烧刻在网卡的 ROM 里，全球唯一，但也可改写
    e.g.: 1A-2F-BB-76-09-AD (16进制表示，全1为广播地址：FF-FF-FF-FF-FF-FF)
  若帧里MAC地址匹配，则网卡将帧拆封给上层协议
    特殊的混杂模式，网卡侦听所有帧并提交给上层协议 Sniffer

## Slide 23: MAC 地址
LAN 中的每个网卡有唯一的 LAN 地址
Broadcast address =
FF-FF-FF-FF-FF-FF
= adapter
1A-2F-BB-76-09-AD
58-23-D7-FA-20-B0
0C-C4-11-6F-E3-98
71-65-F7-2B-08-53
LAN
(wired or
wireless)

## Slide 24: MAC 地址 (续)
MAC 地址的分配由 IEEE 管理
制造商购买不同的 MAC 地址空间段 (以确保唯一性)
类比
(a) MAC 地址: 好比身份证号码
(b) IP 地址: 好比 邮政通信地址
“平的”MAC 地址 ➜ 便携性
  可以把 网卡从一个 LAN 移到另一个 LAN，而MAC地址保持不变
IP 层次化的地址 不便于移动，随网络环境而改变
  依据节点所处的 IP 子网而设定
  方便全球选路
MAC地址和IP地址不可互相取代，有其存在必要性！思考：如果只有IP地址或者只有MAC地址，将如何？

## Slide 25: ARP: 地址解析协议
LAN 中的每个 IP 节点 (主机、路由器) 都有一张 ARP 表
ARP 表: 同一LAN(子网)内节点的 IP与MAC 地址之间的映射
< IP address; MAC address; TTL>
  TTL (存活时间 Time To Live): 这个时间以后地址映射将被忘掉 (通常 20 min)
问题: 当知道 B 的 IP 地址后
如何得知 B 的 MAC 地址?
1A-2F-BB-76-09-AD
58-23-D7-FA-20-B0
0C-C4-11-6F-E3-98
71-65-F7-2B-08-53
LAN
137.196.7.23
137.196.7.78
137.196.7.14
137.196.7.88

## Slide 26: ARP工作原理1: 目的节点在同一LAN(子网)
A想发送数据报到B, 根据A和B的IP地址及子网掩码可知道B与A在同一子网内
A向其ARP表查询B的MAC地址，假设发现B 的MAC地址不在A的ARP表中
A 广播 ARP 查询分组, 其中包含 B的 IP 地址
  Dest MAC address = FF-FF-FF-FF-FF-FF
  LAN 上所有节点收到 ARP 查询，并拆包递交给ARP模块
B 收到 ARP 分组, 发送ARP响应分组把它的MAC 地址回应给 A
  把帧发送到 A 的 MAC 地址 (单播)
A 在它的 ARP 表中缓存 (记下) B主机的IP-to-MAC 地址对，直到信息过期 (超时)
  软状态 soft state: 除非得到刷新，信息将过期 (goes away)
ARP is “plug-and-play”:
  节点无需网络管理员的介入即可构建它们自己的 ARP 表
R
1A-23-F9-CD-06-9B
222.222.222.220
111.111.111.110
E6-E9-00-17-BB-4B
CC-49-DE-D0-AB-7D
111.111.111.112
111.111.111.111
74-29-9C-E8-FF-55
A
B

## Slide 27: ARP工作原理2: 目的节点在不同LAN(子网)
A 途经 R 向 B 发送数据报 假设 A 已知 B 的 IP 地址 (经由DNS解析)
路由器 R 有两张 ARP 表, 每个 IP 网络 (LAN) 一张
在源主机的网络层配置中(DHCP)，查到其网关路由器 111.111.111.110
在源主机的 ARP 表中, 查到路由器 MAC 地址 E6-E9-00-17-BB-4B
R
1A-23-F9-CD-06-9B
222.222.222.220
111.111.111.110
E6-E9-00-17-BB-4B
CC-49-DE-D0-AB-7D
111.111.111.112
111.111.111.111
74-29-9C-E8-FF-55
A
222.222.222.222
49-BD-D2-C7-56-2A
222.222.222.221
88-B2-2F-54-1A-0F
B
接口2
接口1

## Slide 28
A 创建带有源地址 A、目的地址 B 的数据报
A根据B的IP地址和子网掩码，得知B不在同一子网内，从而A准备将该帧递送给其网关路由器111.111.111.110 (R的接口1)
A 使用 ARP 得到 R 的接口1 (111.111.111.110) 的 MAC 地址
A 创建以 R 的接口1的 MAC 地址为目的地址的链路层帧，其中封装了 A-to-B IP 数据报
A 的网卡发送帧
R 的接口1的网卡收到帧
R 从以太网帧中提取出 IP 数据报, 看出来它是要发往 B 的, 并通过其转发表查出来该IP数据报应该由其接口2 (222.222.222.220) 转发, 并由B的IP地址和子网掩码推断出B与接口2在同一子网内
R 使用其接口2的 ARP 得到 B 的 MAC 地址
R 的接口2 创建帧，其中包含有 A-to-B IP 数据报，发送到 B
R
1A-23-F9-CD-06-9B
222.222.222.220
111.111.111.110
E6-E9-00-17-BB-4B
CC-49-DE-D0-AB-7D
111.111.111.112
111.111.111.111
74-29-9C-E8-FF-55
A
222.222.222.222
49-BD-D2-C7-56-2A
222.222.222.221
88-B2-2F-54-1A-0F
B
接口2
接口1

## Slide 29: ARP工作原理2: 目的节点在不同LAN(子网)
walkthrough: send datagram from A to B via R
  focus on addressing – at IP (datagram) and MAC layer (frame)
  假设A知道B的IP地址 (经由DNS解析)
  假设A知道第一跳网关路由R的 IP地址 (how? 网关路由器由DHCP配置指定)
  假设A知道R的MAC地址 (how? 经由ARP查询)
R
1A-23-F9-CD-06-9B
222.222.222.220
111.111.111.110
E6-E9-00-17-BB-4B
CC-49-DE-D0-AB-7D
111.111.111.112
111.111.111.111
74-29-9C-E8-FF-55
A
222.222.222.222
49-BD-D2-C7-56-2A
222.222.222.221
88-B2-2F-54-1A-0F
B
动画展示相关过程

## Slide 30: ARP工作原理2: 目的节点在不同LAN(子网)
R
1A-23-F9-CD-06-9B
222.222.222.220
111.111.111.110
E6-E9-00-17-BB-4B
CC-49-DE-D0-AB-7D
111.111.111.112
111.111.111.111
74-29-9C-E8-FF-55
A
222.222.222.222
49-BD-D2-C7-56-2A
222.222.222.221
88-B2-2F-54-1A-0F
B
IP
Eth
Phy
IP src: 111.111.111.111
IP dest: 222.222.222.222
A 首先创建一个IP Diagram，其中源IP为A的IP,目的IP为B的IP的
A 接着创建一个以R的MAC地址作为目的MAC的链路层报文，包含上面说的由A发往B的IP数据报
MAC src: 74-29-9C-E8-FF-55
MAC dest: E6-E9-00-17-BB-4B

## Slide 31: ARP工作原理2: 目的节点在不同LAN(子网)
R
1A-23-F9-CD-06-9B
222.222.222.220
111.111.111.110
E6-E9-00-17-BB-4B
CC-49-DE-D0-AB-7D
111.111.111.112
111.111.111.111
74-29-9C-E8-FF-55
A
222.222.222.222
49-BD-D2-C7-56-2A
222.222.222.221
88-B2-2F-54-1A-0F
B
IP
Eth
Phy
二层帧从A发送到R
IP
Eth
Phy
R收到二层帧，去掉链路层封装，将IP数据报取出, 交给网络层处理
MAC src: 74-29-9C-E8-FF-55
MAC dest: E6-E9-00-17-BB-4B
IP src: 111.111.111.111
IP dest: 222.222.222.222
IP src: 111.111.111.111
IP dest: 222.222.222.222

## Slide 32: ARP工作原理2: 目的节点在不同LAN(子网)
R
1A-23-F9-CD-06-9B
222.222.222.220
111.111.111.110
E6-E9-00-17-BB-4B
CC-49-DE-D0-AB-7D
111.111.111.112
111.111.111.111
74-29-9C-E8-FF-55
A
222.222.222.222
49-BD-D2-C7-56-2A
222.222.222.221
88-B2-2F-54-1A-0F
B
IP src: 111.111.111.111
IP dest: 222.222.222.222
R 根据路由表转发A-to-B的IP数据报（datagram with IP source A, destination B）
R 创建以B的MAC地址为目的MAC的二层帧，将A-to-B的IP数据报封装在内
MAC src: 1A-23-F9-CD-06-9B
MAC dest: 49-BD-D2-C7-56-2A
IP
Eth
Phy

## Slide 33: ARP工作原理2: 目的节点在不同LAN(子网)
R
1A-23-F9-CD-06-9B
222.222.222.220
111.111.111.110
E6-E9-00-17-BB-4B
CC-49-DE-D0-AB-7D
111.111.111.112
111.111.111.111
74-29-9C-E8-FF-55
A
222.222.222.222
49-BD-D2-C7-56-2A
222.222.222.221
88-B2-2F-54-1A-0F
B
IP src: 111.111.111.111
IP dest: 222.222.222.222
MAC src: 1A-23-F9-CD-06-9B
MAC dest: 49-BD-D2-C7-56-2A
IP
Eth
Phy
IP
Eth
Phy
R 根据路由表转发A-to-B的IP数据报（datagram with IP source A, destination B）
R 创建以B的MAC地址为目的MAC的二层帧，将A-to-B的IP数据报封装在内

## Slide 34: ARP工作原理2: 目的节点在不同LAN(子网)
R
1A-23-F9-CD-06-9B
222.222.222.220
111.111.111.110
E6-E9-00-17-BB-4B
CC-49-DE-D0-AB-7D
111.111.111.112
111.111.111.111
74-29-9C-E8-FF-55
A
222.222.222.222
49-BD-D2-C7-56-2A
222.222.222.221
88-B2-2F-54-1A-0F
B
IP src: 111.111.111.111
IP dest: 222.222.222.222
MAC src: 1A-23-F9-CD-06-9B
MAC dest: 49-BD-D2-C7-56-2A
IP
Eth
Phy
R 根据路由表转发A-to-B的IP数据报（datagram with IP source A, destination B）
R 创建以B的MAC地址为目的MAC的二层帧，将A-to-B的IP数据报封装在内

## Slide 35: 提纲
链路层: 概述与服务
差错检测与纠错技术
多路访问链路和协议
交换局域网
  链路层寻址与ARP
  以太网
  链路层交换机
  虚拟局域网VLAN
链路虚拟化：网络作为链路层
数据中心网络
回顾：Web页面请求的历程

## Slide 36: 以太网 Ethernet
具有“统治地位”的局域网技术：
Bob Metcalfe 在上世纪70年代发明了以太网 Ethernet, 并且在 1979 年创立了 3Com
最早广泛使用的局域网技术
网速与时俱进2.94Mbps10Mbps100Mbps1Gbps10Gbps
Metcalfe绘制的以太网草图

## Slide 37: 以太网的物理拓扑结构
九十年代以前流行的是总线结构
  所有的节点都处在同一个“碰撞域”（可能与任何其他节点碰撞）
目前普遍使用星型拓扑结构
  连接选择：通过交换机 switch链接
  节点之间的数据包不会碰撞
switch
bus: coaxial cable
star

## Slide 38: 以太网的帧结构
导言 Preamble
  一共8个字节: 前7 个字节都是 10101010, 最后一个字节是 10101011
  用来同步发送网卡和接收网卡的时钟速率
SFD(Start Frame Delimiter)
以太网帧将IP数据报（或其他网络层协议报文）包裹在数据中，用于二层链路的传输，其结构如下：

## Slide 39: 以太网的帧结构
Addresses: 目的MAC地址和源MAC地址，各6 个字节
  如果网卡接收到目的地址与之相匹配的帧, 或者带有广播地址的帧 (如 ARP 分组), 则提取出帧中的数据，并把它传递给网络层协议
  否则, 网卡丢弃帧
Type: 2字节，指明更高一层的网络协议IP/IPX/Apple Talk
Data: 46~1500 字节 (Why?-back later)
CRC: 4字节，由接收方进行检测, 如果检测到差错, 则简单地将帧丢弃

## Slide 40: 以太网：不可靠的无连接服务 Unreliable connectionless services
Connectionless：
  发送之前没有端到端的 “握手” 过程
Unreliable:
  接收方网卡不发送 ACK 或 NAK 到发送方
  如果接收方得到一个坏帧, 它将其丢弃，其他什么也不做
  上一层要么负责重传 (TCP), 要么忍受一次丢包 (UDP)
以太网的MAC协议：带有二进制指数后退算法的CSMA/CD协议（参见上一节）

## Slide 41: 讨论: 以太网帧的最小长度
什么时候无法检测出碰撞 ?
  LWT: 如果交谈太快了
如何处理?
  让交谈足够长
  发送最小帧所需的时间 >= 链路的最大往返时延 (TxT >= RTT)
10Base5 的例子
  最大长度: 2500m
  每 500m 需要一个转发器(repeater), 最多 4 个repeater
  RTT=5 s /km×2.5km×2 + Repeater处理时间 = 25s+1.2 s = 26.2 s.
  为安全起见, 令 RTTmax=51.2 s
  在 10Mbps 链路上帧长度至少应该为 512 bit (64Byte)

## Slide 42: IEEE 局域网标准
802.1网络互连
802.2逻辑链路控制（LLC）
802.3
MAC
物理
802.5
MAC
物理
802.13
MAC
物理
802.6
MAC
物理
802.4
MAC
物理
…
802.1寻址
802.1体系结构
802.11
MAC
物理
…
Ethernet
Token Bus
Token Ring
Distributed Queue
Dual Bus
WLAN

## Slide 43: 802.3 以太网标准: 链路层与物理层
许多 不同的以太网标准构成
  通用的 MAC 协议和以太网帧格式
  不同的传输速率: 2 Mbps, 10 Mbps, 100 Mbps, 1Gbps, 10 Gbps, 40 Gbps
  不同的物理层媒介: 光纤，铜缆等
application
transport
network
link
physical
MAC protocol
and frame format
100BASE-TX
100BASE-T4
100BASE-FX
100BASE-T2
100BASE-SX
100BASE-BX
光纤接口
双绞线铜缆

## Slide 44: 几种以太网的连接方法
Notes: 从这里开始是旧PPT，大量展示了10BASExx标准

## Slide 45: 几种以太网的比较

## Slide 46
10Base-5粗缆以太网 收发器
10Base-2细缆以太网：T型头已连接
10Base-2细缆以太网BNC接口和T型头
10Base-5 转 10Base-T

## Slide 47
同时支持细缆和
双绞线接口的网卡
RJ-45标准接口
的双绞线
光纤接口
结构化布线

## Slide 48: 10BaseT 和 100BaseT
10/100 Mbps 速率; 后者也称为 “快速以太网”
“T” 代表双绞线 Twisted Pair
节点都连接到一个集线器 hub: “星型拓扑”; 节点到 hub 最大距离100 米
twisted pair
hub

## Slide 49: 100Base-T 以太网
使用 UTP-5(5类双绞线)
100 Mbps
星型拓扑结构
CSMA/CD
IEEE 802.3u
全双工
帧格式不变
传输距离: 每个网段小于 100m
编码 Encoding
  100BASE-TX: “多电平传输3”
  100BASE-FX: 4B5B NRZI
  100BASE-T4: 8B6T

## Slide 50: 千兆以太网 Gigabit Ethernet
使用标准的以太网帧格式，向后兼容
IEEE 802.3z (1998)
允许使用点对点链路以及共享广播信道
在共享模式下, 使用 CSMA/CD ; 为保证效率, 节点之间的最大距离严格限制（回顾以太网效率公式）
物理层
  UTP（非屏蔽双绞线）: 1000BASE-T (802.3ab)
  光纤: 1000BASE-X (802.3z)，包括1000BASE-SX/CX/LX/ZX等
在点对点链路上以 1 Gbps 速率全双工操作

## Slide 51: 万兆以太网 10Gigabit Ethernet
仍然使用标准的以太网帧格式，向后兼容
独享链路以保证效率
万兆以太网标准和规范都比较繁多，在标准方面，有2002年的IEEE 802.3ae，2004年的802.3ak，2006年的802.3an、802.3aq和2007年的802.3ap。
在规范方面，总共有10多个，总共可以分为三类：一是基于光纤的局域网万兆以太网规范，二是基于双绞线（或铜线）的局域网万兆以太网规范，三是基于光纤的广域网万兆以太网规范。
 | SFP + DAC | 10GBASE-T SFP + | SFP +光模块
物理媒介 | 类别6a或7 | UTP电缆 | 光缆（SM / MM）
连接器 | SFP + | RJ45 | LC
距离 | 15米 | 30米 | 最大100公里
布线系统 | 没有 | 铜布线 | 光纤布线
一些常见的10G网络接入方案

## Slide 52: 提纲
链路层: 概述与服务
差错检测与纠错技术
多路访问链路和协议
交换局域网
  链路层寻址与ARP
  以太网
  链路层交换机
  虚拟局域网VLAN
链路虚拟化：网络作为链路层
数据中心网络
回顾：Web页面请求的历程

## Slide 53: 集线器 Hub: 物理层设备
将信号放大并中继，无任何控制
现已基本被交换机淘汰（同样便宜且功能更强大）
拓扑结构
  物理上: 星型；逻辑上: 总线型

## Slide 54: 双绞线和RJ45接口
8 wires in a UTP5, 4 wires in use for 10BaseT
  1 Rx+ 2 Rx- 3 Tx+ 6 Tx-
  4,5,7,8 NA
在100M及以上以太网中使用全部4对线传输信号
常规网线（直通网线）
计算机连接到墙上网络插口或者直接连接到交换机端口上的网线
1->橙白------- 1->橙白
2->橙 ------- 2->橙
3->绿白------- 3->绿白
4->蓝 ------- 4->蓝
5->蓝白------- 5->蓝白
6->绿 ------- 6->绿
7->棕白------- 7->棕白
8->棕 ------- 8->棕
对接网线（交叉网线）
两台有以太网卡的计算机对接
或者两台交换机之间互联
1->橙白-------- 1->绿白
2->橙 -------- 2->绿
3->绿白-------- 3->橙白
4->蓝 -------- 4->蓝
5->蓝白-------- 5->蓝白
6->绿 -------- 6->橙
7->棕白-------- 7->棕白
8->棕 --------- 8->棕

## Slide 55: 曼彻斯特编码 Manchester encoding
1：高电平低电平；0：低电平高电平
以太网使用基带传输，无需载波调制(ADSL)
  适配器直接给广播信道发送基带数字信号，低频谱/短距离/大带宽
在 10BaseT 中使用(更高速率网络中编码方式不同)
每一位有一个跳变(便于提取同步信号)
允许发送节点和接收节点的时钟彼此同步
  不需要一个集中的、关于所有节点的全局时钟 !
物理层协议！

## Slide 56: 用主干集线器 Backbone Hub 组网
通过主干 hub 把几个 LAN 网段互联
优点：增加了连通性，扩展了节点之间的最大传输距离
缺点：原先各自网段的碰撞域合并成一个更大的碰撞域

## Slide 57: 交换机 Switch
链路层设备
  通常存储转发 store-and-forward 帧 (与路由器对比..)
  检查帧的头部并根据MAC目的地址选择性地转发帧 (交换机表)
  同一网段内的帧采用 CSMA/CD 来共享访问信道
透明 transparent
  主机没有意识到交换机的存在
即插即用 plug-and-play, 自学习 self-learning
  交换机不需要预先配置，自学习交换机表
具有多个输入输出端口的高性能Hub，隔离碰撞域，避免了广播风暴
  N Shared Hub user on R link: R/N
  N users on switch: R

## Slide 58: 交换机: 独享访问
主机通过独享线路直连到交换机上
交换机缓存数据包
多段口交换机，每条链路都独立应用以太网协议，全双工，每条链路具有独立的碰撞域（隔离碰撞域，消除广播风暴）
交换: A到A’和B到B’ 可以同时传输数据不发生碰撞。
switch with six interfaces
(1,2,3,4,5,6)
A
A’
B
B’
C
C’
1
2
3
4
5
6

## Slide 59: 转发表 Switch forwarding table
问：交换机如何知道到达A’主机的数据包应该从4号口发出，B’的数据应该从5号口发出呢?
答: 依靠转发表，其中记录了:
  主机的MAC地址，对应的交换机端口和时间戳
  看起来就像路由表……
问: 那转发表的记录是如何产生、维护的呢？
  和路由协议一样吗？
switch with six interfaces
(1,2,3,4,5,6)
A
A’
B
B’
C
C’
1
2
3
4
5
6

## Slide 60: 自学习 Self Learning
每个交换机有一张交换表
交换表中的表项为
  (MAC Address, Interface, Time Stamp)
  旧的表记录将被丢掉(TTL 可以到 60min)
交换机学习哪个主机可以经过哪个接口而抵达
  当收到帧时，交换机记录发送者的位置: incoming LAN segment
  在转发表中记录下”发送者/位置”对
A
A’
B
B’
C
C’
1
2
3
4
5
6
A A’
源: A
目的: A’
MAC addr interface TTL
A
1
60
学习到源（发送者）的mac地址

## Slide 61: 过滤 Filtering/ 转发 Forwarding
当交换机接收到一帧 :
index switch table using MAC dest address
if entry found for destination then{
if dest on segment from which frame arrived then drop the frame
else forward the frame to the interface indicated
}
else flood
向除帧达到接口之外的所有接口转发
如果目的帧在交换表中且在同一接口，则丢弃
如果目的帧属交换表另一接口，则转发至该接口

## Slide 62: 交换机的例子
A
A’
B
B’
C
C’
1
2
3
4
5
6
A A’
Source: A
Dest: A’
MAC addr interface TTL
转发表
(初始为空)
A
1
60
A A’
A A’
A A’
A A’
A A’
若此时目的地A’的表项未知:
广播转发
A’ A
若目的地A的表项已知(目的MAC对应的端口号)：
A’
4
60
有选择性的送往一个端口发送

## Slide 63: 交换机: 网络流量的隔离
安装交换机以后，把子网分成了几个LAN 网段
交换机对分组进行过滤:
  同一网段的帧通常不被转发到其他的网段
  每个网段成为一个单独的冲突域 collision domains
hub
hub
hub
switch
collision domain
collision domain
collision domain

## Slide 64: More on Switches
直接转发 cut-through switching: 直接把帧从输入端口向输出端口转发，不必等收到整个完整的帧
  可以略微减少时延
  对比存储转发store-and-forward
可以是共享(段交换)/独享(端口交换)以及10/100/1000 Mbps 多种接口的混合组网

## Slide 65: 用交换机组网

## Slide 66: 交换机与路由器 Switch vs. Router
都是存储转发 store-and-forward 设备
  路由器: 网络层设备 (检查网络层的数据报头)
  交换机: 链路层设备 (检查链路层的帧头)，效率更高
路由器负责维护路由表, 实现选路算法
交换机负责维护交换表, 实现过滤和自学习算法
路由器组网规模更大
  路由器：千量级主机数；交换机：百量级

## Slide 67: 几种网络设备的比较
已淘汰

## Slide 68: 提纲
链路层: 概述与服务
差错检测与纠错技术
多路访问链路和协议
交换局域网
  链路层寻址与ARP
  以太网
  链路层交换机
  虚拟局域网VLAN
链路虚拟化：网络作为链路层
数据中心网络
回顾：Web页面请求的历程

## Slide 69: 虚拟局域网（VLAN）：动机
Computer
Science
Electrical
Engineering
Computer
Engineering
考虑一下:
如果FIT楼布局调整，一个自动化系的老师办公室搬到了原属于计算机系的区域，但是仍然想连接自动化系的交换子网，该怎么办?
如果没有VLAN，只能将整个局域网设为单一广播域:
  所有的2层广播流量(ARP, DHCP, unknown location of destination MAC address) 必须穿过整个局域网
  安全、隐私和效率等各方面都存在问题

## Slide 70: VLAN
基于端口的 VLAN:
按交换机端口分组 (依靠交换机管理软件实现) 使得单个物理交换机更够 ……
1
8
9
16
10
2
7
…
Electrical Engineering
(VLAN ports 1-8)
Computer Science
(VLAN ports 9-15)
15
…
Electrical Engineering
(VLAN ports 1-8)
…
1
8
2
7
9
16
10
15
…
Computer Science
(VLAN ports 9-16)
… 像多个虚拟交换机一样发挥作用

## Slide 71: 基于端口的VLAN
1
8
9
16
10
2
7
…
Electrical Engineering
(VLAN ports 1-8)
Computer Science
(VLAN ports 9-15)
15
…
流量隔离: 来自1-8端口的帧只能到达1-8端口；9-16端口的帧只能到达9-16端口
  也可以基于终端设备的MAC地址划分VLAN而不是端口
成员动态调整: 端口可以被动态的划分调整至任意一个VLAN
router
在VLAN之间转发: 通过路由实现(就像是通过不同的交换机之间一样)
  实践中，厂商往往出售同时具备路由和交换的功能的硬件产品。

## Slide 72: VLANS spanning multiple switches
1
8
9
10
2
7
…
Electrical Engineering
(VLAN ports 1-8)
Computer Science
(VLAN ports 9-15)
15
…
2
7
3
Ports 2,3,5 belong to EE VLAN
Ports 4,6,7,8 belong to CS VLAN
5
4
6
8
16
1
trunk端口（VLAN干线连接端口/汇聚端口）:
  用于在不同物理交换机之间传输多个VLAN的数据包。
  跨物理交换机之间传输的802.1q数据包必须携带VLAN ID标签
  802.1q协议规定了在不同物理交换机的trunk端口之间传输时，怎样添加/删除VLAN ID标签

## Slide 73
type
2-byte 协议标识标志位
(value: 81-00)
控制信息标识位(12 bit VLAN ID field,
3 bit priority field like IP TOS)
重新计算的 CRC校验码
802.1Q 协议中的VLAN 帧格式
802.1 frame
802.1Q frame
dest.
address
source
address
data (payload)
CRC
preamble
dest.
address
source
address
preamble
data (payload)
CRC
type

## Slide 74: 提纲
链路层: 概述与服务
差错检测与纠错技术
多路访问链路和协议
交换局域网
链路虚拟化：网络作为链路层
数据中心网络
回顾：Web页面请求的历程
  链路层寻址与ARP
  以太网
  链路层交换机
  虚拟局域网VLAN

## Slide 75: 多协议标签交换Multiprotocol label switching (MPLS)
动机: 利用简短的定长标签实现高速IP数据转发，改善网络速度(instead of IP address)
  利用固定长度表示实现快速查找(而非最长前缀匹配)
  借鉴综合了虚电路（Virtual Circuit）的相关技术
  依然基于IP寻址和路由选择
PPP or Ethernet
header
IP header
remainder of link-layer frame
MPLS header
label
Exp
S
TTL
20
3
1
5

## Slide 76: 支持MPLS 的路由
也叫标签转发路由（label-switched router）
仅根据标签确定转发端口(而不检查IP 报头内部)
  MPLS 转发表与 IP转发表不同
灵活性: MPLS 转发决策可以与IP协议不同
  可以将源地址不同、目的地相同的IP数据路由到不同的路径中去，而不是单一的最小费用路由(流量工程)
  链路断连的情况下快速恢复、重新选路:预先计算了备用链路 (对于VoIP等延迟敏感的多媒体业务很有用)

## Slide 77: MPLS vs IP
R2
D
R3
R5
A
R6
IP router
IP 路由: （对于任意共同中间节点而言）前往目的IP地址的路线仅仅由目的地址决定
R4

## Slide 78: MPLS vs IP
R2
D
R3
R4
R5
A
R6
IP-only
router
IP routing: 前往目的IP地址的路线仅仅由目的地址单独决定
MPLS and
IP router
MPLS routing: 前往目的地的路径由源IP和目的IP共同决定
  快速链路恢复: 预先计算好备用路由线路
采用MPLS的R4可以根据不同的MPLS策略路由至 A节点（例如源MAC地址）

## Slide 79: MPLS 消息signaling
利用改良的 OSPF, IS-IS 链路状态洪泛协议传播MPLS路由信息,
  e.g., 链路带宽, “保留链路”的带宽
D
R4
R5
A
R6
MPLS 接入路由采用 RSVP-TE 消息协议来决定下行路由的转发路径
modified
link state
flooding
RSVP-TE

## Slide 80: MPLS 转发表
R1
R2
D
R3
R4
R5
0
1
0
0
A
R6
in out out
label label dest interface
6 - A 0
in out out
label label dest interface
10 6 A 1
12 9 D 0
in out out
label label dest interface
10 A 0
12 D 0
1
in out out
label label dest interface
8 6 A 0
0
8 A 1