## Slide 1: 计算机网络及应用 Computer Networks and Applications 第七章 无线与移动网络 无线链路特性; WLAN和CSMA/CA;蜂窝因特网接入;移动管理原理; 移动IP; 蜂窝网中的移动性
主讲：清华大学 贾庆山 教材：J.F. Kurose, K.W. Ross，Computer Networking: A Top-Down Approach, Addison Wiley, 7th Edition, 2017（机械工业出版社中文版，2018）
Special thanks to Prof. Kurose and Prof. Ross for presentation material

## Slide 2: 第七章 无线和移动网络
7.1 概论
7.2 无线链路的特性
7.3 IEEE 802.11 无线局域网(“WiFi”)
7.4 蜂窝因特网接入Cellular Internet Access
7.5 移动管理原理：寻址和选路
7.6 移动IP
7.7 处理蜂窝网络中的移动性
7.8 移动性和更高层协议

## Slide 3: 无线链路的特性
与有线链路的不同 ….
  递减的信号强度:电磁波信号当穿过物体传播时会减弱 (路径损耗)，空气中传播时无线强度与距离2-3成反比
  来自其他干扰源的干扰: 标准化的无线网络频率(e.g., 2.4 GHz)也被其他设备(e.g., phone)共享; 以及某些设备(e.g., 电动机) 的电磁干扰
  多路径传播: 电磁波信号经物体和地面的反射，到达接收方时在时间上有略微的不同, 引起信号的随机干涉
    Rayleigh衰落信道模型
…. 使得经过无线链路(即使是点对点)的通信困难得多
衰减；多径

## Slide 4: 无线链路的特性
SNR: signal-to-noise ratio 信噪比
  SNR越大 – 越容易从噪声中提取信号
BER: bit-error-rate 误码率
SNR v.s. BER tradeoffs
  给定物理层模式 (编码和调制) : 增加发射功率 -> 增加SNR -> 降低BER
  给定 SNR: 选择合适的物理层协议，如编码和调制方式，以满足BER要求，最大化吞吐率
  SNR 将随移动性变化: 动态调整编码调制方式(Adaptive Modulation Coding, AMC技术广泛运用)
10
20
30
40
QAM256 (8 Mbps)
QAM16 (4 Mbps)
BPSK (1 Mbps)
SNR(dB)
BER
10-1
10-2
10-3
10-5
10-6
10-7
10-4
优化问题：无线传输能耗 与延迟优化
dB = 20lg(Vs/Vn)， 信号和噪声电压幅值

## Slide 5: 无线链路的经典问题：隐藏终端问题
多个无线发送方和接受方造成了另外的问题 (多路访问之外):
A
B
C
1 障碍物阻挡：
B, A hear each other
B, C hear each other
A, C can not hear each other
means A, C unaware of their interference at B
A
B
C
A’s signal
strength
space
C’s signal
strength
2 信号衰减：
B, A hear each other
B, C hear each other
A, C can not hear each other interfering at B
隐藏终端问题(hidden terminal)
类似还有 暴露终端(exposed terminal)问题
Notes: 衰减：A和C所处的位置使得它们的的信号强度不足以使它们相互检测到对方的传输，然而它们的传输足以强到在站点B相互干扰

## Slide 6: 无线链路的经典问题：暴露终端问题
多个无线发送方和接受方造成了另外的问题 (多路访问之外):
暴露终端问题(exposed terminal)
A
B
C
D
“不存在的冲撞”：
A, B需要通信,C, D需要通信
A不会接收到C的信号
C能听到B向A的发送信号，误认为如果自己向D发送信号，会导致A监听到碰撞，因此延迟发送。（反过来B监听到C发送信号也一样）
两条红色信道本来不存在冲突，此时只有一条能用
引入了不必要的网络延迟
Notes: 衰减：A和C所处的位置使得它们的的信号强度不足以使它们相互检测到对方的传输，然而它们的传输足以强到在站点B相互干扰

## Slide 7: 码分多路访问(CDMA)
在集中无线广播信道(蜂窝cellular, 卫星等)标准中使用
给每个用户分配一个唯一的 “编码” ; i.e., 编码集划分code set partitioning
  所有用户共享相同的频率, 但每个用户有自己的码片序列“chipping” sequence (i.e., code) 来编码数据
  允许多个用户共存 并且以最小的干扰同时发送 (如果编码是正交的“orthogonal”)
encoded signal = (original data) X (chipping sequence)
解码 decoding: 编码信号和码片序列的内积
CDMA具有一定的加密和抗干扰能力

## Slide 8: CDMA 编码/解码
slot 1
slot 0
d1 = -1
1
1
1
1
1
-
1
-
1
-
1
-
Zi,m= di.cm
d0 = 1
1
1
1
1
1
-
1
-
1
-
1
-
1
1
1
1
1
-
1
-
1
-
1
-
1
1
1
1
1
-
1
-
1
-
1
-
slot 0
channel
output
slot 1
channel
output
channel output Zi,m
sender
code
data
bits
slot 1
slot 0
d1 = -1
d0 = 1
1
1
1
1
1
-
1
-
1
-
1
-
1
1
1
1
1
-
1
-
1
-
1
-
1
1
1
1
1
-
1
-
1
-
1
-
1
1
1
1
1
-
1
-
1
-
1
-
slot 0
channel
output
slot 1
channel
output
receiver
code
received
input
Di = S Zi,m.cm
m=1
M
M

## Slide 9: CDMA: 两个发送方的干扰
信道把Sender 1
和2的传输叠加
在一起
采用和Sender 1相同的编码，接收方从叠加的信道数据中恢复出sender 1的原始数据
Sender 1
Sender 2

## Slide 10: 第七章 无线和移动网络
7.1 概论
7.2 无线链路的特点
7.3 IEEE 802.11 无线局域网(“WiFi”)
7.4 蜂窝因特网接入Cellular Internet Access
7.5 移动管理原理：寻址和选路
7.6 移动IP
7.7 处理蜂窝网络中的移动性
7.8 移动性和更高层协议

## Slide 11: IEEE 802.11 无线局域网
802.11b
  2.4-2.485 GHz 不需要许可证的无线频率段
  最高速率11 Mbps
  物理层为direct sequence spread spectrum (DSSS)
    所有的主机使用相同的码片编码chipping code
802.11a
  5.1-5.8 GHz 范围
  最高到 54 Mbps
802.11g
  2.4-5 GHz 范围
  最高到 54 Mbps
802.11n
  2.4-5 GHz范围
  最高到200Mbps
都使用 CSMA/CA 作为多路访问协议
都有基站和ad-hoc 网络的版本 (检查你们的计算机)

## Slide 12: 802.11 WLAN 体系结构
无线主机与基站通信
  base station = access point (AP)
基础设施模式中的基本服务集Basic Service Set (BSS) (即 “cell”) 包括:
  无线主机
  接入点 access point (AP): 基站
  ad hoc 模式: 仅无线主机
BSS 1
BSS 2
Internet
hub, switch
or router
AP
AP

## Slide 13: 802.11: 信道, 关联
802.11b: 2.4GHz-2.485GHz 频率范围被划分成11个不同频率的信道
  AP admin chooses frequency for AP
  可能有干扰: 信道可能与相邻AP所选择的信道相同!
主机: 必须与一个AP 关联associate
  扫描信道, 监听包含AP名字 (SSID) 和MAC地址的信标帧 beacon frames
  选择与之关联的 AP
  可能要执行授权
  通常要运行 DHCP 以获得AP所在子网内的IP地址

## Slide 14: 802.11: 被动/主动扫描
AP 2
AP 1
H1
BBS 2
BBS 1
1
2
3
1
被动扫描
从AP发送信标帧
H1向选择的AP发送关联请求帧
选择的AP向H1发送关联响应帧
AP 2
AP 1
H1
BBS 2
BBS 1
1
2
2
3
4
主动扫描
自H1广播探测请求帧
从AP发送探测响应
H1向选择的AP发送关联请求帧
选择的AP向H1发送关联响应帧
Sender 1

## Slide 15: IEEE 802.11: 多路访问
避免碰撞: 2个以上节点同时传送
802.11: CSMA – 在发送之前侦听 载波侦听
  不与其他节点正在进行的发送碰撞
802.11: 没有碰撞检测 (no CD)!
  由于near-far问题，接收到的信号微弱（强度指数衰减），被发送的信号所淹没，难以接收并感知碰撞（硬件实现成本很高）
  特殊情况下不能感知到碰撞: 隐藏终端问题
  目标: 碰撞避免avoid collisions: CSMA/CA (collision avoidance)
A
B
C
A
B
C
A’s signal
strength
space
C’s signal
strength

## Slide 16: IEEE 802.11 MAC 协议: CSMA/CA (碰撞避免)
802.11 发送方
1 如果侦听到信道空闲了DIFS 时间，则
  开始发送数据帧 (无CD碰撞检测)
2 如果侦听到信道忙，则
  开始一计时器，且值为[0, CW-1]间随机回退值 初始CW=CWmin=32 slots
  如果信道空闲，则计时器递减，否则冻结
  当计时器为零时，开始发送数据帧
  如果未收到ACK, 倍增CW并重复步骤2 (直至CW≤CWmax=32*25, 或某个指定值)
  如果收到ACK, CW=Cwmin，重复步骤2传输下一帧
802.11 接收方
- if frame received OK
return ACK after SIFS (ACK needed due to hidden terminal problem)
sender
receiver
DIFS
data
SIFS
ACK
分布式帧间间隔
短帧间间隔
对比以太网的CSMA/CD机制，有何异同？

## Slide 17: CSMA/CA与CSMA/CD的联系
相同点
  载波侦听多路访问 CSMA
不同点
  CA: 碰撞避免，没有碰撞检测
    检测到信道空闲，并不立即发数据
    等待一随机时间，且该时间随ACK超时次数而指数增加
    CD在信道空闲时发数据，检测到碰撞则随机回退，该时间随碰撞次数而指数增加
  CA使用链路层确认/重传(ARQ)机制，CD没有
    接收方回送ACK确认码
    与运输层rdt原理类似，链路层滑动窗口大小固定

## Slide 18: 处理隐藏终端问题: RTS/CTS机制
思想: 允许发送方 “预约” 信道而不是让数据帧随机访问: 避免了长数据帧的碰撞
发送方使用CSMA, 首先发送短请求发送request-to-send (RTS)分组给基站
  RTS 仍有可能相互碰撞 (但它们非常短)
基站广播允许发送 clear-to-send (CTS) 来回应 RTS
CTS 被所有节点听见
  发送方发送数据帧
  其他节点则推迟发送
使用小的预约分组完全避免了数据帧碰撞! 不属于随机访问协议 该机制在实际中默认不开启(占用带宽)，而是用CSMA/CA机制

## Slide 19: 处理隐藏终端问题: RTS-CTS 交换
AP
A
B
time
RTS(A)
RTS(B)
RTS(A)
CTS(A)
CTS(A)
DATA (A)
ACK(A)
ACK(A)
reservation collision
defer

## Slide 20: 802.11 帧格式1
frame
control
duration
address
1
address
2
address
4
address
3
payload
CRC
2
2
6
6
6
2
6
0 - 2312
4
seq
Control
Address 2: 发送该帧的无线主机或AP的MAC地址
Address 1: 接收该帧的无线主机或AP的MAC地址
Address 3: AP所连接的路由器接口的MAC地址
Address 4: 仅用于 ad hoc模式
序号：ARQ自动请求重传时，区分不同数据帧
字节

## Slide 21
802.11 帧: 3个MAC地址的机制
Internet
router
H1
R1
AP MAC addr H1 MAC addr R1 MAC addr
address 1
address 2
address 3
802.11 WiFi帧
R1 MAC addr H1 MAC addr
dest. address
source address
802.3 以太网帧
现在家用AP多功能，通常具有无线AP+路由器+DHCP+NAT+防火墙+WEP加密等诸多功能，跨层设备

## Slide 22
frame
control
duration
address
1
address
2
address
4
address
3
payload
CRC
2
2
6
6
6
2
6
0 - 2312
4
seq
control
Type
From
AP
Subtype
To
AP
More
frag
WEP
More
data
Power
mgt
Retry
Rsvd
Protocol
version
2
2
4
1
1
1
1
1
1
1
1
802.11 帧格式(续)
duration of reserved
transmission time (RTS/CTS)
frame seq #
(for RDT)
frame type
(RTS, CTS, ACK, data)

## Slide 23: 802.11: 在相同子网内的移动性
hub or
switch
AP 2
AP 1
H1
BBS 2
BBS 1
router
H1 保持在相同的IP 子网内: IP 地址保持不变
交换机: 哪个AP与H1关联?
  自学习 (参见第6章): 交换机将查看来自 H1 的帧，并且 “记住” 哪个交换机端口与H1 相连接。
移动管理很重要！

## Slide 24: 802.11: 高级功能
  Rate adaptation 速率自适应
  （前面已经提到过AMC）
  基站和移动设备之间会根据两者之间的远近，动态的切换传输速率(通过物理层的调制编码技术实现)
  AMC机制，自适应调制编码
QAM256 (8 Mbps)
QAM16 (4 Mbps)
BPSK (1 Mbps)
10
20
30
40
SNR(dB)
BER
10-1
10-2
10-3
10-5
10-6
10-7
10-4
operating point
1. 随着节点远离基站，SNR 下降, BER 上升
2. 当 BER 过高, 自动切换到更低的传输速率以降低BER

## Slide 25: 802.11: 高级功能
  power management 电源管理
node-to-AP: “I am going to sleep until next beacon frame”
  AP knows not to transmit frames to this node
  node wakes up before next beacon frame
beacon frame: contains list of mobiles with AP-to-mobile frames waiting to be sent
  node will stay awake if AP-to-mobile frames to be sent; otherwise sleep again until next beacon frame

## Slide 26: 802.15: 蓝牙技术，个人区域网 personal area network
M
radius of
coverage
S
S
S
P
P
P
P
M
S
Master device
Slave device
Parked device (inactive)
P
小于 10 m 的直径
对电缆的替代 (鼠标, 键盘, 耳机等)
ad hoc: 没有基础设施
主/从模式:
  从节点请求发送许可 (向主节点)
  主节点对请求授权，配对
  最多8个设备的皮可网piconet
802.15: 从蓝牙Bluetooth规范演化而来
  2.4-2.5 GHz 无线电频带
  最高到 721 kbps

## Slide 27: 802.16: WiMAX技术
WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access)全球微波接入互操作
  又称802.16标准，定位为广域无线宽带接入
  基于OFDM原理，与4G LTE原理相同，Intel主导
  数十Mbps的速度，数十公里的通讯距离
  原本与LTE竞争为4G标准，5年前很热门，但现已基本被淘汰
    电信运营商从商业目的考虑选择LTE，不与Intel合作
    与2G/3G的整合

## Slide 28: 第七章 无线和移动网络
7.1 概论
7.2 无线链路的特点
7.3 IEEE 802.11 无线局域网(“WiFi”)
7.4 蜂窝因特网接入Cellular Internet Access
7.5 移动管理原理：寻址和选路
7.6 移动IP
7.7 处理蜂窝网络中的移动性
7.8 移动性和更高层协议

## Slide 29: 蜂窝网络体系结构的基本组成
Mobile
Switching
Center
Public telephone
network, and
Internet
Mobile
Switching
Center
把cell 连接到广域网
管理呼叫的建立和拆除
处理移动性
移动交换中心MSC
覆盖一个地理区域
基站 base station (BS) 类似于 802.11 AP
移动用户mobile users 通过 BS 与网络相连
空中接口air-interface: 在移动设备与BS之间的物理和链路层协议
发射区cell
wired network

## Slide 30: 蜂窝网络: the first hop
共享mobile-to-BS无线频谱的两种技术
FDMA/TDMA的组合: 把频谱划分为频率信道，把每个频率信道划分为多个时隙
CDMA: code division multiple access
frequency
bands
time slots

## Slide 31: 蜂窝网标准: 简要回顾
2G 系统: 语音信道
IS-136 TDMA: FDMA/TDMA组合(北美)
GSM (global system for mobile communications): FDMA/TDMA组合
  目前最广泛应用
IS-95 CDMA: code division multiple access
  日韩使用较多
IS-136
GSM
IS-95
GPRS
EDGE
CDMA-2000
UMTS
TDMA/FDMA

## Slide 32: 蜂窝网标准: 简要回顾
2.5 G 系统: 语音和数据信道
为那些无法等待 3G 服务的人而设计: 2G 扩展
通用分组无线服务general packet radio service (GPRS)
  从GSM 发展而来
  数据在多个信道上发送 (if available)
enhanced data rates for global evolution (EDGE)
  也从GSM 发展而来, 使用增强的调制机制
  数据率最高达 384K
CDMA-2000 (phase 1)
  数据率最高达144K
  从 IS-95 发展而来

## Slide 33: 蜂窝网标准: 简要回顾
3G 系统: 语音/数据
WCDMA
  中国联通运营，国际运用最广泛
TD-SCDMA
  大唐移动，中国标准，中国移动运营(效果较差)
CDMA-2000, 1xEVDO
  中国电信运营，另一国际标准
….. more (and more interesting) cellular topics due to mobility

## Slide 34: 4G网络
演变历史
  2008年3月，国际电信联盟 （ITU）制定了4G标准IMT-Advanced
  2009年，ITU向全世界征集IMT-Advanced的候选技术
  2012年1月，正式审议通过了LTE-Advanced和WirelessMAN-Advanced(802.16m)两种技术规范
  今天，大多数运营商选择LTE技术
LTE（Long Term Evolution）
  基于OFDM（正交频分复用）和MIMO（多输入多输出）技术，但速度未达到4G标准，被称为3.9G
LTE-Advanced，LTE技术的升级版
  包含TDD和FDD两种制式，其中TD-SCDMA将能够进化到TDD制式，而WCDMA网络能够进化到FDD制式。移动主导的TD-SCDMA网络可绕过HSPA+网络而直接进入到LTE

## Slide 35: 4G网络
2013年12月4日，工信部宣布向三大运营商发放4G牌照，国外已经使用多年
  TD-LTE(time division-long term evolution) 中国移动和大唐参与制定标准;
  FDD-LTE(frequency division duplexing-LTE) 国际常用标准
三大运行商使用的4G网络制式
  移动4G：TD-LTE
  电信4G：TD-LTE、FDD-LTE
  联通4G：TD-LTE、FDD-LTE

## Slide 36: 4G和3G的不同
全IP通信
  使用IP分组完成基站到网关的数据传输
  使用分组交换，而非电路交换
语音和数据不分离
速度更快，是3G的数十倍
支持IPv6
无线蜂窝制式 | GSM (EDGE) | CDMA 2000 | TD-SCDMA | WCDMA | TD-LTE | FDD-LTE
下行速率 | 236kbps | 3.1Mbps | 2.8Mbps | 14.4Mbps | 100Mbps | 150Mbps
上行速率 | 118kbps | 1.8Mbps | 2.2Mbps | 5.76Mbps | 50Mbps | 40Mbps

## Slide 37: 5G网络
5G标准
  ITU制定了IMT-2020，要求5G理论下载峰值达到20 Gbit / s，用户体验速率1 Gbit/s
  2017年12月，3GPP会议提交了5G NR（ New Radio ）首发标准，是全球第一个可商用部署的5G标准
5G的使用场景
  增强型移动宽带（eMBB）：提供更高带宽的移动宽带
  超可靠的低延迟通信（URLLC）：如工厂机器人、无人驾驶等业务
  大规模机器类型通信（mMTC）：针对大规模物联网业务

## Slide 38: 5G关键技术
新的无线电频率
  5G NR使用2种波段，FR1（<6GHz）和FR2（24-86 GHz，毫米波）
大规模MIMO（多输入多输出）
  5G NR将标配的接收天线数目提升了一倍
多址接入技术
全新的信道编码
  数据信道用LDPC编码（高通主导），控制信道用Polar编码（华为主导）
  相比4G编码计算量小，增大了带宽，降低了时延

## Slide 39: 第七章 无线和移动网络
7.1 概论
7.2 无线链路的特点
7.3 IEEE 802.11 无线局域网(“WiFi”)
7.4 蜂窝因特网接入Cellular Internet Access
7.5 移动管理原理：寻址和选路
7.6 移动IP
7.7 处理蜂窝网络中的移动性
7.8 移动性和更高层协议

## Slide 40: 什么是移动性(mobility)?
从网络的角度，移动性的程度:
无移动性
高移动性
移动用户,
总使用相同的 AP
移动用户, 经过多个AP 之间而保持正在进行的连接 (如 cell phone)
移动用户, 连网/断开网络，使用DHCP

## Slide 41: 你如何联系上一个移动的朋友:
查电话簿?
联系他父母?
期望他/她主动联系你，告诉你他/她在哪?
I wonder where Alice moved to?
考虑一个频繁改变地址的朋友, 你如何找到她?

## Slide 42: 移动性: 名词解释
归属网络 home network: 移动节点的永久“居所”(e.g., 128.119.40/24)
永久地址 Permanent address: 归属网络中的地址，通过它总能找到移动节点
e.g., 128.119.40.186
归属代理 home agent: 当移动节点处于外部时，归属网络中代表移动节点执行移动管理功能的实体
wide area network
correspondent

## Slide 43: 移动性: 名词解释(续)
转交地址 Care-of-address: 被访网络中的临时地址
(e.g., 79,129.13.2)
wide area network
被访网络 visited network: 移动节点当前暂时驻留的网络 (e.g., 79.129.13/24)
永久地址 Permanent address: 保持不变 (e.g., 128.119.40.186)
外部代理 Foreign agent: 被访网络中代表移动节点执行移动管理功能的实体
通信者 correspondent: 希望与移动节点通信的实体

## Slide 44: 移动性: 实现方法
让路由来处理 Let routing handle it: 路由器把当前暂住的移动节点经过通常的路由表交换向外通告它的永久地址
  路由表指明每个移动节点在什么地方
  端系统没有改变
让端系统来处理 Let end-systems handle it:
  间接选路 indirect routing: 从通信者到移动节点的通信先经过归属代理，再转发到远程
  直接选路 direct routing: 通信者得到移动节点的外部地址，直接发送信息给它
类似 更新电话簿
类似 询问他父母

## Slide 45: 移动性: 实现方法
让路由来处理 Let routing handle it: 路由器把当前暂住的移动节点经过通常的路由表交换向外通告它的永久地址
  路由表指明每个移动节点在什么地方
  端系统没有改变
让端系统来处理 Let end-systems handle it:
  间接选路 indirect routing: 从通信者到移动节点的通信先经过归属代理，再转发到远程
  直接选路 direct routing: 通信者得到移动节点的外部地址，直接发送信息给它
not
scalable
to millions of
mobiles

## Slide 46: 移动性: 注册
最终结果:
外部代理知道了移动节点
归属代理知道了移动节点的位置
wide area network
home network
visited network
1
移动节点当进入被访网络时联系外部代理
2
外部代理联系归属代理：“某移动节点正暂住在我的网络里”

## Slide 47: 移动节点的间接选路
wide area network
home
network
visited
network
3
2
4
1
通信者把分组寻址到移动节点的归属地址
归属代理截获分组，重新封装转发到外部代理
外部代理收到分组，拆封并转发给移动节点
移动节点直接回复给通信者

## Slide 48: 间接选路: 讨论
移动节点使用两个地址:
  永久地址 permanent address: 由通信者使用（因此移动节点的位置对通信者来说是透明的）
  转交地址 care-of-address: 归属代理转发数据报给移动节点时使用
外部代理以转交地址封装/拆封原始数据包，类似IPv6中的隧道实现机制
三角选路 triangle routing: correspondent-home-network-mobile
  当通信者和移动节点
  在同一个网络中时，低效

## Slide 49: 间接选路: 在网络之间移动
假设移动节点移动到另一个网络
  在新的外部代理上注册
  新的外部代理在归属代理上注册
  归属代理更新移动节点的转交地址 (care-of-address)
  分组得以继续转发给移动节点 (但采用新的转发地址)
移动性, 使外部网络变为透明的:
可以维持当前正在进行的连接!

## Slide 50: 移动节点的直接选路
wide area network
home
network
visited
network
4
2
5
1
通信者询问，并收到移动节点的外部地址
通信者转接给外部代理
外部代理收到分组，转发给移动节点
移动节点直接向通信者回复
3

## Slide 51: 移动节点的直接选路: 讨论
克服了三角选路问题
对通信者不是透明的: 通信者必须从归属代理那里得到转交地址
  如果移动节点改变了被访网络了呢? 如何及时通知通信者？

## Slide 52: 直接选路的移动性的调整
wide area network
1
会话开始时被访外部网络
anchor
foreign
agent
2
4
new foreign
agent
3
5
correspondent
agent
correspondent
新外部网络
锚外部代理 anchor foreign agent: 首次被访网络中的外部代理
数据总是先被路由到锚外部代理 (锚让外界通信者定位)
当移动节点转移后：新的FA安排数据从旧的FA转发过来 (chaining)

## Slide 53: 第七章 无线和移动网络
7.1 概论
7.2 无线链路的特点
7.3 IEEE 802.11 无线局域网(“WiFi”)
7.4 蜂窝因特网接入Cellular Internet Access
7.5 移动管理原理：寻址和选路
7.6 移动IP
7.7 处理蜂窝网络中的移动性
7.8 移动性和更高层协议

## Slide 54: 移动 IP
移动IP: 支持移动性的互联网协议, RFC 3344
拥有许多我们已经见过的特性
  归属代理, 外部代理, 代理注册, 转交地址, 封装/拆封encapsulation (packet-within-a-packet)
使用间接选路的方法
  代理发现
  向归属代理注册

## Slide 55: 移动 IP: 间接选路
永久地址
Permanent address: 128.119.40.186
转交地址
Care-of address: 79.129.13.2
dest: 128.119.40.186
通信者向移动终端的固定地址发送数据包
dest: 79.129.13.2
dest: 128.119.40.186
从归属代理发送至外部代理的数据包:
a packet within a packet
dest: 128.119.40.186
外部代理发往移动端的数据包：

## Slide 56: 移动 IP: 代理发现 agent discovery
代理通告 agent advertisement: 外部/归属代理通过广播ICMP报文 (typefield = 9) 通告它的服务
R bit: 是否有注册要求registration required
H,F bits: 标识来自归属代理还是外部代理home and/or foreign agent

## Slide 57: 移动 IP: 注册的例子

## Slide 58: 蜂窝网体系结构的基本组成
通信者
MSC
MSC
MSC
MSC
MSC
有线公共电话网络
不同的蜂窝网，由不同的服务提供商运营
移动交换中心

## Slide 59: 处理蜂窝网中的移动性
归属网络 home network: 你所订购的蜂窝网提供商 (e.g., Sprint PCS, Verizon, China Mobile)
  归属位置注册器 home location register (HLR): 在归属网络中包含永久手机号码、身份信息(services, preferences, billing)、关于当前位置的信息的数据库
    例如北京地区发放的sim卡，相关信息存在当地网络中
被访网络 visited network: 移动节点当前暂时驻留的网络
  访问者位置注册器 visitor location register (VLR): 数据库，为当前每个在其服务网络的移动用户维持一个表项
    外地漫游网络，存放漫游者的相关信息

## Slide 60: GSM: 间接选路到移动节点
Public switched
telephone
network
mobile
user
home
Mobile
Switching
Center
HLR
home
network
visited
network
correspondent
Mobile
Switching
Center
VLR
1
呼叫被路由到归属网络
2
归属 MSC 咨询 HLR，
得到移动节点在被访网络的漫游号码
3
归属 MSC 建立到被访网络MSC的第二步呼叫
4
被访网络的MSC 通过基站到移动节点完成呼叫

## Slide 61: GSM: 在同一个MSC中切换
Mobile
Switching
Center
VLR
old BSS
new BSS
old
routing
new
routing
切换(handoff)目标: 通过新的基站为当前呼叫选路 (而不中断当前呼叫)
切换原因:
  新基站信号更强 (保持连通性，更低的电池消耗)
  负载均衡: 为当前过于拥挤的基站释放一些信道
  GSM 并不强制为什么要进行切换 (policy)，仅规定如何切换 (mechanism)
切换handoff由旧的BSS 发起

## Slide 62: GSM: 在同一个MSC中切换
Mobile
Switching
Center
VLR
old BSS
1
3
2
4
5
6
7
8
new BSS
1. 旧基站通知MSC即将进行切换，提供1个以上的备选新基站列表
2. MSC 建立到新基站的路径 (分配资源)
3. 新基站分配无线电信道供移动用户使用
4. 新基站发送信令给MSC和旧基站：准备就绪
5. 旧基站告诉移动节点：执行到新基站的切换
6. 移动节点、新基站发送信令激活新信道
7. 移动节点通过新基站发送信令到MSC：切换完毕。MSC为呼叫重新选路
8 MSC与旧基站之间占用的资源释放

## Slide 63: GSM: 在不同的MSC之间切换
home network
Home MSC
PSTN
correspondent
MSC
anchor MSC
MSC
MSC
(a) 切换前
锚 MSC: 在呼叫中访问的首个MSC
  呼叫通过锚MSC保持选路通畅
当移动节点转移到新的MSC后，新MSC添加到MSC链的末端
允许可选的路径最短化步骤来缩短多MSC链

## Slide 64: GSM: 在不同的MSC之间切换
home network
Home MSC
PSTN
correspondent
MSC
anchor MSC
MSC
MSC
(b) 切换后
锚 MSC: 在呼叫中访问的首个MSC
  呼叫通过锚MSC保持选路通畅
当移动节点转移到新的MSC后，新MSC添加到MSC链的末端
允许可选的路径最短化步骤来缩短多MSC链

## Slide 65: 在LTE网络中处理移动性
Paging消息:
  空闲的用户设备（User Equipment，UE） 可能在不同的cell间移动，网络不知道此时UE处在哪个cell通信范围内
  MME需要向UE注册的跟踪区(Tracking Area,TA)内所有eNodeB发送PAGING消息，然后eNodeB通过Uu口发送Paging通知UE，UE收到Paging消息后发起RRC连接以便进行数据的接收
切换（handoff）
  类似3G网络
  准备阶段 preparation phase
  执行阶段 execution phase
  完成阶段 completion phase
P-GW
old
eNodeB
old
routing
new
routing
new
eNodeB
source
MME
target
MME

## Slide 66: 移动性: GSM vs Mobile IP概念对比
GSM element |  | Comment on GSM element | Mobile IP element
Home system | 移动用户的永久性电话号码所归属的网络 |  | Home network
Gateway Mobile Switching Center, or “home MSC”. Home Location Register (HLR) | Home MSC: 得到可路由的移动用户的联系点. HLR: 归属系统中的数据库，包含永久电话号码、个人资料信息、当前移动用户的位置、缴费信息等 |  | Home agent
Visited System | 移动用户当前驻留的、归属网络之外的网络 |  | Visited network
Visited Mobile services Switching Center. Visitor Location Record (VLR) | Visited MSC: 负责建立到/从位于与MSC相关联的发射区的连接 VLR: 被访系统中的临时数据库记录，包含每个访问移动用户的订购信息 |  | Foreign agent
Mobile Station Roaming Number (MSRN), or “roaming number” | 在归属MSC和被访MSC之间的电话呼叫的可路由地址，对移动用户和通信者都不可见 |  | Care-of-address

## Slide 67: 无线和移动性: 对更高层协议的影响
逻辑上来讲, 影响应该是很小的, 对上层透明 …
  仍是尽力而为的服务模式
  TCP 和 UDP 可以 (也确实) 运行在无线和移动网络中
… 但从性能的角度, 无线网和有线网区别明显
  由于位差而产生的分组丢失/时延 (因链路层重传而导致的丢弃分组, 时延), 以及切换时延/丢包
  TCP 把丢包解释为拥塞, 会不必要地减小拥塞窗口
    此时路由器缓存可能很空，根本没有拥塞
  时延对实时网络流量的损害 (无线承载的音频/视频流)
  新应用：基于位置服务LBS，移动互联网应用

## Slide 68: 小结
无线 Wireless
无线链路
  容量, 距离, 衰减, 多径
  隐藏终端问题
  CDMA原理
IEEE 802.11 (WiFi)
  CSMA/CA的原理
  载波侦听/碰撞避免/指数回退
  链路层确认/重传ARQ机制
蜂窝网访问
  基本体系结构
  标准 (e.g., GSM, CDMA-2000, WCDMA, LTE)
移动性 Mobility
移动管理原理: 寻址, 间接选路方法
  home, visited networks
  转交地址care-of-addresses
  切换, 锚外部代理
case studies
  移动 IP
  GSM中的移动性
对更高层协议的影响
  TCP拥塞控制需要区分无线链路导致的时延/丢包与常规拥塞